Olsztynek, 29.08.2018 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

umożliwiający jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót

- Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Jagiełek. Miejsce i termin wykonania określonych czynności w leśnictwach zostanie wskazany każdorazowo przez zamawiającego w zleceniu po podpisaniu umowy z wykonawcą.

- Utrzymanie dróg ma polegać na profilowaniu dróg, naprawie ubytków (uszkodzeń) będących skutkami ich użytkowania i działania warunków atmosferycznych oraz oczyszczeniu przepustów, tj. wykonanie następujących robót:

  - zdjęcie ziemi ornej lub humusu i przerzucenie poza granice robót przy pomocy równiarki lub spycharki, wraz z profilowaniem zjazdów na drogi boczne i linii podziału powierzchniowego

  - mechaniczne i ręczne usunięcie wody i błota z naprawianych odcinków drogi wraz z wykonaniem odstojników wody

  - profilowanie drogi równiarką z wykonaniem ścieków (płytkich rowów) o głębokości 0,4 w gruntach ciężkich, na gruntach lekkich według potrzeb lub wskazań Zamawiającego,

  - prace należy prowadzić zachowując odpowiednie spadki poprzeczne, np.:

- grunty ciężkie (glina, ił) – 5%

- grunty średnie piaszczysto – gliniaste (glina piaszczysta, piasek gliniasty, pospółka) – 4%

- grunty lekkie (piasek, piasek pylasty) – 3%

- nawierzchnia żwirowa i z żużla paleniskowego 2,5 – 3,5 %

  - zagęszczeniu drogi gruntowej należy prowadzić przy użyciu walca statycznego według potrzeb lub wskazań zamawiającego,

  - uzupełnianie ubytków i wzmocnienie drogi poprzez ułożenie:

- warstwy mieszanki kruszywa naturalnego łamanego o uziarnieniu ciągłym 
0 - 63 mm z zagęszczeniem (procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanej - 30%÷50%), grubości warstwy od 10 do 40 cm,

- warstwy mieszanki kruszywa naturalnego łamanego o uziarnieniu ciągłym 
0 – 31,5 mm z zagęszczeniem (procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanej - 30%÷50%), grubości warstwy od 10 do 30 cm,

Ułożenie w/w warstw kruszywa obejmuje: koszt materiału, ułożenie i zagęszczenie oraz transport do miejsca przeznaczenia wskazanego przez zamawiającego na terenie Nadleśnictwa Jagiełek.

- Ilość materiału na naprawianych odcinkach dróg będzie każdorazowo określona w zleceniu wraz ze wskazaniem miejsca ułożonego i zagęszczonego materiału oraz planowana i uzgodniona z wykonawcą ilość roboczogodzin ręcznych i długości odcinków do profilowania i zagęszczenia.

- Mieszanka kruszywa łamanego (procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanej - 30%÷50%) powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mieścić się w granicach przedstawionych poniżej krzywych. Kruszywo naturalne użyte do mieszanki powinno spełniać wymagania Normy PN-EN 13242.

Krzywa uziarnienia mieszanki 0/31,5

Krzywa uziarnienia mieszanki 0/63

Zastosowane kruszywo musi być zaakceptowane przez zamawiającego. Inspektor nadzoru, działający w imieniu zamawiającego, będzie pobierał próbki do badania oraz będzie akceptował kruszywo przed wbudowaniem na podstawie uzyskanych wyników badań.

- Realizacja prac będzie zlecona przez zamawiającego etapowo, systematycznie 
z upływem czasu oraz bieżącymi potrzebami i odbierana po każdorazowym zgłoszeniu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu zgłoszenia.

- Prace będą rozliczane w częściach po zakończeniu i odbiorze komisyjnym prac w ramach poszczególnych zleceń.

Zbiorowe zestawienie ilości materiału i godzin pracy przy bieżącym utrzymaniu dróg leśnych w Nadleśnictwie Jagiełek

| Utrzymanie dróg |
| --- |
| Opis czynności lub materiału | Jednostka miary | Ilość |
| Praca równiarki drogowej | km | 24.3 |
| Praca wału | km | 21.8 |
| Prace ręczne | godz. | 120 |
| Materiał w postaci kruszywo o uziarnieniu ciągłym 0-63 mm | ton | 2 080 |
| Materiał w postaci kruszywo o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm | ton | 700 |

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót drogowych na drogach leśnych w Nadleśnictwie Jagiełek.

Kod CPV

45 23 31 41-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

SPIS TREŚCI

DL.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

DL.02.00.00. UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI

DL-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg polegających na uzupełnieniu ubytków w nawierzchni /łataniu dziur, kolein i niwelacji wybojów / na drogach leśnych gruntowych i twardych nieulepszonych w Nadleśnictwie Jagiełek.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem konserwacji i bieżącego utrzymania nawierzchni dróg leśnych wg kodu CPV 45233141-9.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia tłuczniowa - warstwa z mieszanki kruszywa lub tłucznia kamiennego, leżąca na podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanym i uzdatnionym do bezpośredniego przejmowania ruchu.

1.4.2. Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, wg PN-B-01100.

1.4.3. Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami ostrokrawędziastymi o nieforemnych kształtach, wg PN-B-01100.

1.4.4. Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 31,5 mm do 63 mm.

1.4.5. Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.6. Miał, pospółka, piasek łamany - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren 0 - 4 mm.

1.4.7 Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót przedstawi zleceniodawcy szczegółowe informacje dotyczące źródła pochodzenia materiałów oraz odpowiednie dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do remontu dróg.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy remoncie oraz za ich zgodność z wymogami specyfikacji i poleceniami zamawiającego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacja -zlecenie

Dokumentacja - zlecenie będzie zawierać lokalizacje robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg ilość oraz frakcje /grubość ziaren kruszywa/ kruszywa niezbędną do remontu drogi, czas wykonania.

1.5.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

c) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

d) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

e) możliwością powstania pożaru.

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy konserwacji dróg są:

- pospółka 0-4mm,

- kruszywo o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm,

- kruszywo o uziarnieniu ciągłym 0-60mm

2.2. Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca przedstawi zamawiającemu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zakupu materiałów oraz świadectwo jakości lub inny dokument przydatność tych materiałów. Dotyczy to szczególnie materiałów nawierzchniowych.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.

Polecenia zamawiającego powinny być wykonywane przez wykonawcę w czasie określonym przez zamawiającego pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

6.2. Dokumenty budowy

Dziennik budowy nie jest wymaganym dokumentem przy prowadzeniu robót polegających na konserwacji i bieżącym utrzymaniu dróg leśnych.

Uwagi i zapytania co do zakresu robót wykonawca złoży na piśmie zamawiającemu do ustosunkowania się.

Decyzje zamawiającego wydawane będą na piśmie i przekazywane wykonawcy za potwierdzeniem odbioru.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:

- zlecenie,

- zestawienia ilości materiału,

- dowody WZ potwierdzające ilość dowiezionego materiału,

- protokoły odbioru robót

- certyfikaty, atesty dot. wbudowywanych materiałów

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane przez wykonawcę.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z zleceniem, 
w jednostkach ustalonych w umowie.

Obmiaru robót-ilości dowiezionego i wbudowanego materiału zleceniodawca dokonuje każdorazowo za pośrednictwem osób uprawnionych do kontroli wykonawcy na którym określona jest ilość dowiezionego materiału i potwierdzając podpisem tonaż dowiezionego materiału a także miejsce wbudowania.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Ilości wbudowanego materiału z racji charakteru robót /uzupełnianie ubytków w drodze/ które mają być obmierzone wagowo będą rozliczone według dowodów wydania materiałów każdorazowo przez osobę uprawnioną do kontroli wykonawcy potwierdzającą dowiezienie i wbudowanie materiału w miejscu wskazanym w zleceniu.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar tonażu będzie przeprowadzany każdorazowo w miejscu wskazanym przez wykonawcę w obecności osoby uprawnionej do kontroli wykonawcy.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i

jednoznaczny.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi prac wykonanych na podstawie zlecenia oraz zgłoszonych przez wykonawcę do odbioru,

8.2. Odbiór ostateczny robót

8.2.1. Zasady odbioru

Odbiór polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zaplanowanej ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez wykonawcę powiadomieniem na piśmie.

Odbiór robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez zamawiającego.

Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,  ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją - zleceniem i ST.

W toku odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru.

8.2.2. Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót jest protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.

Do odbioru wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty potwierdzające jakość materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest kosztorys ofertowy przedstawiony przez wykonawcę.

Wynagrodzenie kosztorysowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w umowie.

Wynagrodzenie będzie obejmować:

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DL.02.00.00. UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI

1. Składowanie materiałów

1.1. Składowanie kruszywa

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania remontu drogi nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

2. SPRZĘT

2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DL-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

2.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

równiarek,

walców statycznych.

3. TRANSPORT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DL-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

3.2. Transport kruszywa

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DL-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

4.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa

Kruszywo powinno być rozkładane ręcznie lub mechanicznie w miejscach ubytków (wybojów lub kolein) z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość konserwowanej drogi.

Jeżeli zachodzi konieczność wykonanie warstwy o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej.

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DL-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6. OBMIAR ROBÓT

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DL-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

-  „t”  . (tona) wbudowanego materiału

- ”km” (kilometr) wyprofilowanie nawierzchni

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DL-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności

Podstawą płatności jest:

- wbudowanie materiału z dowozem i zagęszczeniem.

- profilowanie nawierzchni dróg.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wbudowania 1 tony obejmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie i zabudowanie kruszywa

wyrównanie ułożonej warstwy lub warstw do wymaganego profilu,

zagęszczenie warstwy lub warstw.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

2. PN-EN 933-1/2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – oznaczenie składu

ziarnowego. Metoda przesiewania.

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .Żwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i

podłoża przez obciążenie płytą

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu